## Slide 1: 第87回日本消化器内視鏡学会 2014年5月17日（土） 福岡 附置研究会：第３回大腸ステント安全手技研究会
RW4-2-4：大腸ステント挿入時の手技に
ついての、各施設アンケート調査報告
医療法人 彩樹 守口敬任会病院 消化器内科
同 外科
○倉本 貴典1) 島田 守2)
Notes: 受付番号 ：10038
演題番号：PD5-11
演題名：非ステロイド系消炎鎮痛剤起因性小腸粘膜傷害の病態と、健常ボランティア
における臨床試験についての検討
セッション名：パネルディスカッション 5
セッションタイトル：薬剤起因性下部消化管粘膜傷害―基礎と臨床のUpdate-
日時：2014年4月24日（木） 8:30～11:00
会場：第6会場 （東京国際フォーラム Bブロック 5階 ホールB5-2）
個別発表：7分、個別質疑：2分
セッション内発表順：11番目 / 演者11名中
総合討論：51分
事前打合せ：無し
発表言語： 日本語
スライド： 日本語、英語 いずれでも可

## Slide 2: 背 景
WallFlex大腸ステントが2012年1月に
保険収載され、2年近くが経過、2013年
7月にはNiti-S大腸ステントも保険収載
された。大腸テント安全手技研究会の
前向き安全性研究症例登録も500例を
超え、導入されている施設も増加して
いる。

## Slide 3: 目 的
施設間により挿入時の手技について、
統一されておらず、その方法は様々で
ある。
今回、第3回大腸ステント安全手技
研究会の開催にあたり、各施設での
ステント挿入時の手技や使用ガイド
ワイヤー等についてのアンケート調査を
行った。

## Slide 4: 方 法
当研究会所属施設を中心に、これまでの
一般的なWallFlex留置を念頭に置いた
アンケート調査を依頼し、20施設に
ご回答をいただいた。
計11項目について手技の安全性の
面から、重要と考え考えられる内容に
関しては、さらに詳細なご意見をうかが
った。

## Slide 5: アンケートの主回答項目
CO2送気の使用について
⑥ 狭窄部造影検査について
⑦ 最初に使用するガイドワイヤーの種類、サイズについて
⑧ ガイドワイヤー挿入時にシース使用について
⑨ ステント挿入後の口側大腸の観察施行について
⑩ ⑨の観察内容について
⑪ BTS症例において術前の腸管洗浄について

## Slide 6: １）挿入手技にかかわるスタッフの人数は？
Chart: 
| ６名 | ５名 | ４名 | ３名
施設数 | 2 | 8 | 9 | 1
平均 4.55人

## Slide 7: １）挿入手技にかかわる医師の人数は？
Chart: 
| ５名 | ４名 | ３名 | ２名 | １名
施設数 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2
平均 2.55人

## Slide 8: 2）通常使用する内視鏡の種類は？
Chart: 
| CF-H260AI | CF-Q240I | EC590WM3 | EC590ZW3/M | その他
施設数 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3
※ 複数回答含む

## Slide 9: ３）TTS法の割合は？
Chart: 
| ほぼ100% | 80～90% | 60～70% | それ以外
施設 | 16 | 4 | 0 | 0
16施設
4施設

## Slide 10: 4）ガイドワイヤーが狭窄部を通過しない場合に内視鏡を変更する症例の割合は？
Chart: 
| 変更しない | 10% | 20～40% | 50%以上
施設数 | 6 | 4 | 4 | 6

## Slide 11: ４）内視鏡変更症例は、一般的にOTW法かTTS法のどちらで挿入するか？
Chart: 
| TTS法 | OTW法
施設 | 9 | 5
9施設
5施設
変更する14施設について

## Slide 12: 5）CO2送気の使用有無について
Chart: 
| CO２送気使用 | CO２送気無
施設 | 17 | 3
１７施設
３施設

## Slide 13: ６）狭窄部造影検査の タイミングについて
Chart: 
| ガイドワイヤー挿入前 | ガイドワイヤー挿入後 | 両方 | しない | その他
施設 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0
６施設
５施設

## Slide 14: ６）狭窄部造影に使用するチューブの種類は？
Chart: 
| Tandem XL | MTW ERCP catheter | その他
施設数 | 9 | 6 | 5

## Slide 15: ７）一般的に初めに使用する ガイドワイヤーの種類は？
Chart: 
| Jagwire | Radifocus | Revowave | その他
施設数 | 9 | 6 | 5 | 5

## Slide 16: ７）一般的に初めに使用する ガイドワイヤーのサイズは？
Chart: 
| 0.035inch | 0.025inch | その他のサイズ | 明記されず
施設数 | 11 | 2 | 1 | 6

## Slide 17: ９）ステント挿入後の口側大腸の観察は？
Chart: 
| ＣＳ | 注腸 | CT-colonography | 施行せず
施設数 | 13 | 8 | 3 | 2
※ 複数回答含む

## Slide 18: １０）ステント挿入後の口側大腸の 観察にＣＳを使用。
使用する内視鏡の種類
Chart: 
| 260AI | 260AZI | PQ260 | PQ260L | 上部
施設数 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1
Total Colonoscopyの割合
Chart: 
| 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3
施設数 | 5 | 2 | 1 | 1
PCF系

## Slide 19: 11）BTS症例において、 術前の腸管洗浄薬の種類は？
Chart: 
| ニフレック/ムーベン | マグコロールＰ | ラキソベロン | 施行せず
施設数 | 10 | 7 | 1 | 2
※ 複数回答含む

## Slide 20: ま と め
大腸ステント挿入にかかわる総人員は、
平均4.55人、そのうち医師は平均2.55人。
８割を超える施設で、ＣＯ２送気を使用。
狭窄部造影に使用するチューブは、ほぼ
ＥＲＣＰ用のものを使用されている。
使用するガイドワイヤーのサイズは0.035inchが多い。
ステント挿入後の口側大腸の観察は、内視鏡か注腸で行われている。

## Slide 21: 結 語
大腸ステント挿入時の各施設での
手技や使用ガイドワイヤー等についての
アンケート調査を行い、報告をした。